## Slide 1
新安江水文模型原理与技术路线图
以流域降雨—产流—汇流—预报为主线
1
数据基础
降雨数据
雨量站、
面雨量、
格点降雨
蒸发数据
气象观测、
蒸发皿/
潜在蒸散
下垫面信息
DEM、
土地利用、
土壤类型
水文观测数据
水位、
流量、
洪水过程
流域基础资料
河网、
子流域、
控制断面
2
数据预处理与模型准备
数据质控与缺测处理
时空尺度统一
流域划分与
河网概化
参数初值与
边界条件设定
形成模型输入序列与空间拓扑结构
3
新安江模型核心原理
降雨输入
A. 蒸散发计算
上层张力水
下层张力水
深层张力水
B. 蓄满产流机制
流域蓄水容量曲线
张力水蓄满后产流
C. 三层土壤含水量结构
WU
上层
WL
下层
WD
深层
D. 自由水蓄水库与
三水源划分
地表径流 RS
壤中流 RI
地下径流 RG
关键参数示意
WM、B、K、
C、SM、EX、
KI、KG、
CS、CI、CG
进入汇流演算
蒸散发消耗水量
4
汇流演算
1. 净雨与产流过程
降雨扣除与产流量计算
2. 坡面汇流
单位线 / 线性水库
3. 河道汇流
马斯京根法 /
滞时演算
断面流量
输出
5
参数率定与模型检验
参数率定
历史洪水选取
参数敏感性分析
自动/人工率定
模型验证与评价
NSE
%
相对误差
RE
洪峰误差
峰现时间
误差
过程线拟合
6
输出成果与应用
1. 流量过程模拟
2. 洪峰与峰现时间预报
3. 断面来水预报
4. 洪水预警与
调度支持
5. 可视化分析与
业务应用
服务于流域洪水预报、预警与水资源管理